## Slide 1: Berechtigung zum Lenken von Feuerwehrfahrzeugen bis 5.500 kg HzG
Fahrzeugtechnik
Straßenverkehrsrecht
Fahrphysik
Gefahrenlehre / Partnerkunde
Stand März 2012

## Slide 2
Impressum:
Dateiname: PP_Berechtigung_5,5to_v02
Erstellt von: Brandauer Markus, Eibl Matthias
Geprüft am: 08.06.2011, Kr
Freigegeben am: 08.06.2011, Kr
Überarbeitet: 7. März 2012, Markus Voglhuber (Oö.LFV)

## Slide 3: Fahrzeugtechnik

## Slide 4
  Als gesetzliche Grundlagen kommen in Betracht:
    KFG
    FSG
    StVO
    Sonstige Gesetze (für Fahrzeuge mit besonderer Verwendung)
    EU-Verordnungen
    Internationale Abkommen
Pflichten von Fahrzeuglenkern vor Fahrantritt

## Slide 5
    Der Kraftfahrzeuglenker darf ein Fahrzeug erst in Betrieb nehmen, wenn er sich, soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, dass das von ihm zu lenkende Kraftfahrzeug und ein mit diesem zu ziehender Anhänger sowie deren Beladung den hierfür in Betracht kommenden Vorschriften entsprechen.
    Verkehrs- und Betriebssicherheit
    Sämtliche Bauvorschriften
    Sämtliche Verwendungs- und Verhaltensvorschriften
    Überprüfung auf:
Überprüfungspflicht von Kraftfahrzeugen und Anhängern

## Slide 6: Pflichten von Fahrzeuglenkern vor Fahrantritt
  Das Fahrzeug ist vor Fahrantritt (bei der Fw auch nach jeder Inbetriebnahme) auf
  Verkehrs- u. Betriebssicherheit zu überprüfen (mindestens jedoch 1 x monatlich).
    Bremsen (Stand-, Rollbremsprobe)
    Lenkung (spielfrei, leichtgängig, …)
    Bereifung (Profiltiefe, Zustand, Luftdruck, …)
  Verkehrssicherheit: (Sicht- und Funktionskontrolle)
    Rückspiegel (Einstellung Innen-, Außenspiegel)
    Scheiben u. Waschanlage
    Beleuchtung, Hupe, Signalanlage
    Defrosteranlage
    Kennzeichen, Sauberkeit, Zustand

## Slide 7: Pflichten von Fahrzeuglenkern vor Fahrantritt
    Wasser
    Oel
    Luft
  Betriebssicherheit: (Sicht- und Funktionskontrolle)
    Kraftstoff
    Elektrische Anlage
W
O
L
K
E
    Auspuffanlage
  Die Überprüfung ist vom jeweiligen Lenker durchzuführen.
  Alle Überprüfungen sind laut der jeweils gültigen Betriebsanleitung durchzuführen.

## Slide 8: WOLKE - WASSER
Kühlwasser Frostschutz (- 30 °C)
Scheibenwaschanlage Scheibenreiniger
Wischerblätter und Spritzdüsen
Löschwassertank abgestandenes Wasser Tankheizung
Pumpen und Leitungen

## Slide 9: WOLKE - ÖL
Motor-, Getriebeöl und
Bremsflüssigkeitsstand prüfen
  Motorölwechsel nach Betriebsanleitung
  Getriebeölwechsel, Intervall laut Betriebsanleitung
  Bremsflüssigkeit – von der Werkstätte prüfen lassen (Wechsel spätestens nach 2 Jahren)

## Slide 10: WOLKE - LUFT
  Reifendruck (auch Reserverad)
  Beschriftung am Kotflügel

## Slide 11: WOLKE - LUFT
  Profiltiefe LKW 2,0 mm
  PKW 1,6 mm
  Winterreifen & Ganzjahresreifen 5,0 mm
  Zustand der Reifen
  (Beschädigungen, Alter, ...)
  Luftdruck laut Betriebsanleitung

## Slide 12: WOLKE - KRAFTSTOFF
  Fahrzeug, Aggregate, Reservekanister immer voll tanken
  regelmäßige Übungsfahrten durchführen
  Probelauf der Feuerlöschpumpe (möglichst unter Belastung, auf Trockenlauf achten)
  richtigen Kraftstoff verwenden
  begrenzte Haltbarkeit der Kraftstoffe
  Rechtzeitiges Umstellen auf Winterdiesel
  (auch bei den Kanistern!)
    Benzin = rot
    Gemisch (Benzin und Öl) = rot mit blauen Streifen
    Diesel = gelb
  Kanister- Kennfarben nach ÖBFV:

## Slide 13: WOLKE - ELEKTRIK
  Kontrolle sämtlicher elektrischer Verbraucher
  Scheinwerfereinstellung kontrollieren
  Keilriemen auf Risse, Brüche u. Spannung prüfen

## Slide 14: Pflichten von Fahrzeuglenkern vor Fahrantritt
  Kontrolle der Beladung: Ladungssicherung im Fahrer- und Mannschaftsraum sowie am Fahrzeug
  Überprüfung der Massen und der Abmessungen:
  Höchstzulässige Gesamtmasse (HzG)
  HzG der Fahrzeugkombination (mit Anhänger)
  Achslasten
  tatsächliche Länge, Breite und Höhe
  Überprüfung der vorgeschriebenen Ausrüstung laut KFG:
  Verbandszeug
  Pannendreieck (ECE)
  reflektierende Warnwesten
  Unterlegkeile
  Kontrolle der Aufschriften:
  Massen- und Fahrzeugkennschild

## Slide 15: Pflichten von Fahrzeuglenkern vor Fahrantritt
  Überprüfungspflicht der erforderlichen Dokumente im Fahrzeug:
  Zulassungsschein
  Fahrtenbuch
  Überprüfung der erforderlichen Dokumente gemäß FSG:
  Führerschein
  Bestätigung zum Lenken von Feuerwehrfahrzeugen bis 5.500 kg HzG
  Weitere Bestimmungen während der Ausbildung:
  Dokument Bestellung zum Ausbilder
  Führerschein des Ausbilders
  Führerschein des Bewerbers
  Kennzeichnung des Fahrzeuges mit „L“-Tafel

## Slide 16: Gewährleistung der Einsatzbereitschaft
Können wahrgenommene Fehler an Fahrzeugen und Pumpen nicht sofort behoben werden, sind diese unverzüglich dem Gerätewart oder dem Kommandanten zu melden !!!
Bei Fehlern, welche die Verkehrs- und Betriebssicherheit betreffen, ist das Fahrzeug außer Betrieb zu nehmen !!!
  Auf Vollständigkeit der Fahrzeugbestückung ist besonders zu achten !!!

## Slide 17: Übungsfahrten und Kontrollen
  Kontrollen durchführen - Checklisten verwenden
  regelmäßige Übungsfahrten durchführen (mind. 10 km)
  Fahrtenbuch grundsätzlich nach jeder Fahrt ausfüllen
  Einsatzgebiet erkunden

## Slide 18: Übungsfahrten - Checkliste

## Slide 19: Straßenverkehrsrecht

## Slide 20: Allgemeines aus der StVO
Einsatzfahrzeug:
  Blaulicht
  Folgetonhorn
  für die Dauer der Verwendung eines dieser Signale
Blaulicht und Folgetonhorn bei:
  Gefahr in Verzug, insbesondere für Fahrten zum und vom Ort der dringenden Hilfeleistung oder zum Ort des sonstigen dringenden Einsatzes
  (Die missbräuchliche Verwendung der Warnsignale ist strafbar!)

## Slide 21: Allgemeines aus der StVO
Leuchten mit blauem Licht dürfen aus Gründen der Verkehrssicherheit auch am Ort der Hilfeleistung verwendet werden.
Alle anderen Verkehrsteilnehmer haben Platz zu machen, und dürfen nicht unmittelbar hinter dem Einsatzfahrzeug nachfahren.
Vom Wochenendfahrverbot ausgenommen sind:
  Einsatzfahrzeuge
  Fahrzeuge der Feuerwehr, die typisiert sind als:
    Spezialkraftwagen
    Sonderfahrzeug
    Feuerwehrfahrzeug

## Slide 22: Allgemeines aus der StVO
Lenker von Einsatzfahrzeugen:
  sind nicht an Verkehrsverbote- und Beschränkungen gebunden.
  dürfen dabei aber weder Personen gefährden noch Sachen beschädigen.
  haben die Geschwindigkeit den Straßenverkehrs- und Sichtverhältnissen anzupassen.
  unterliegen dem Vertrauensgrundsatz.

## Slide 23: Allgemeines aus der StVO
Lenker von Einsatzfahrzeugen dürfen:
  bei rotem Licht in die Kreuzung einfahren, müssen jedoch vorher anhalten und dürfen weder Personen gefährden noch Sachen beschädigen.
  Einbahnstraßen und Richtungsfahrbahnen in Gegenrichtung nur befahren, wenn der Einsatzort anders nicht oder nicht in der gebotenen Zeit erreichbar ist.

## Slide 24: Vorrang
RETTUNG (Leben)
FEUERWEHR (Sachen)
POLIZEI (Sicherheitsdienst)
SONSTIGE EINSATZFAHRZEUGE (z.B.: Notdienste, Militärstreife usw.)
Beim Zusammentreffen von verschiedenen Einsatzfahrzeugen gilt:

## Slide 25: Vertrauensgrundsatz
Man darf darauf vertrauen, dass andere Personen die maßgeblichen Rechtsvorschriften befolgen, außer:
  Kinder
  Seh- oder Hörbehinderte (weißer Stock / gelbe Armbinde)
  Menschen mit Beeinträchtigung oder Gebrechliche
  Auffällige Personen (offensichtliches Fehlverhalten)
Gegenüber diesen Personen gilt:
  Verminderung der Fahrgeschwindigkeit
  Bremsbereitschaft

## Slide 26: Allgemeines StVO und KFG
Sonderregelungen bei der Einsatzfahrt:
  Ausnahme von der Sicherheitsgurtpflicht
Sonderregelungen für Feuerwehrfahrzeuge:
  Kein Fahrtenschreiber, Wegstreckenmesser
  Keine Vignettenpflicht
  Keine GO-Box

## Slide 27: Allgemeines StVO und KFG
Sonderregelungen für Fahrzeuge, die mit Blaulicht und Folgetonhorn ausgestattet sind:
  Kein Fahrverbot bzw. Einfahrt verboten, wenn Ausnahme für bestimmte Fahrzeuge besteht
  Befahren von Fußgängerzonen
  Befahren von Bus- und Taxispuren
keine Sonderrechte:
  Auf Eisenbahnkreuzungen
  Bei Höhen- und Gewichtsbeschränkungen (Ortskenntnis)

## Slide 28: Verkehrsunfall mit Fw-fahrzeug
Sofort anhalten und Folgeschäden vermeiden:
  Absichern der Unfallstelle
Verständigen:
  Bei Verletzten:
    Rettungsorganisation
    Polizei
Rettungsmaßnahmen setzen
  Direkt (Retten von Verletzten, Erste-Hilfe-Maßnahmen)
  Indirekt (Notarzt verständigen)

## Slide 29: Verkehrsunfall mit Fw-fahrzeug
Weitere Verständigungen
  Behörde (Gemeinde, BH)
  Straßenerhalter
Mitwirkung bei der Ermittlung der Unfallursache
Freimachen von Verkehrsflächen nur im Einvernehmen mit Polizei / BH / Magistrat / Staatsanwaltschaft usw.

## Slide 30: Vorschriften 5,5 to
Massebegrenzung
  Höchstzulässige Gesamtmasse 5.500 kg
LKW über 3,5 to HzG
  Mindestens 1 Unterlegkeil
  Kein Abstellen auf Gehsteigen trotz Markierung
  Aufschriften auf der rechten Seite
    Eigenmasse
    Höchste zulässige Gesamtmasse
    Höchste zulässige Achslasten
    Fahrzeuglänge

## Slide 31: Vorschriften 5,5 to
Geschwindigkeiten
  Nur unter günstigsten Voraussetzungen unter Beachtung von:
    Straßen- und Sichtverhältnissen
    Fahrbahnbeschaffenheit
    Verkehrsverhältnissen
    Eigenschaften Fahrzeug und Ladung (Tank)
    Können und Verfassung des Fahrers
  Ortsgebiet: 50 km/h
  Freilandstraße bzw. Autostraße: 70 km/h
  Autobahn: 80 km/h

## Slide 32: Vorschriften 5,5 to
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge
Fahrverbot für Fahrzeuge über …to Gesamtmasse (tatsächl. Gesamtmasse; Anhänger und Fahrzeug getrennt)
Fahrverbot für LKW über …to höchst zulässiger Gesamtmasse (Anhänger und Fahrzeug getrennt betrachten)

## Slide 33: Vorschriften 5,5 to
Fahrverbot für über …m hohe Fahrzeuge
Fahrverbot für über …m breite Fahrzeuge
Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen ist für LKW mit einer HzG über 3,5 to verboten

## Slide 34: Fahrphysik

## Slide 35: Physikalische Gesetzmäßigkeiten
Kräfte:
  Antriebskraft
  Bremskraft
  Seitenführungskraft
Kräfteübertragung:
  Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn (Bodenhaftung)

## Slide 36: Schleudern
Das Fahrzeug bricht dabei hinten aus
  Sofort die das Schleudern verursachende Tätigkeit unterbrechen bzw. unterlassen
  In Schleuderrichtung lenken
  Auskuppeln
  Nicht bremsen, solange das Fahrzeugheck Schleuderbewegungen macht

## Slide 37: Schieben
Das Fahrzeug bricht dabei vorne aus der gewünschten Richtung aus
  Sofort die das Schieben verursachende Tätigkeit unterbrechen bzw. unterlassen
  Lenkradeinschlag zurücknehmen
  Auskuppeln
  Bremse lösen
  Nur so viel Lenken, dass kein Schieben des Fahrzeugs entsteht

## Slide 38: Aquaplaning
Aquaplaning ist abhängig von:
  Fahrgeschwindigkeit, Wasser- und Profiltiefe
Tritt Aquaplaning auf:
  Sofort auskuppeln
  Lenkrad in Geradeausstellung festhalten
  Nicht bremsen
  Warten bis das Fahrzeug (Räder) wieder Fahrbahnkontakt hat – falls erforderlich Lenkkorrektur vornehmen

## Slide 39: Gefahrenlehre Partnerkunde

## Slide 40: Gefahrenlehre
Unterschiedliche Fahrbahnbeschaffenheit
  Asphalt, Schotter, freies Gelände
  Jahreszeiten (Eis, Schnee)
Wechselnde Witterungs- und Sichtverhältnisse
  Tag, Nacht, Nebel, Regen
Besondere Gefahrenstellen
  Ausfahrten, Brücken, Kreuzungen,

## Slide 41: Gefahrenlehre
Gefährliche Partner
  Kinder, unaufmerksame bzw. überforderte Verkehrsteilnehmer
Gefährliche Situationen
  starker Seitenwind, riskante Überholmanöver, Unfälle
Aufregung, Stress bei der Einsatzfahrt
  Nachteinsatz (Schlafunterbrechung)
  Einsatzstichwort (z.B. Kinder verletzt, usw.)

## Slide 42: Aufgaben bei der Anfahrt
Bereite dich durch regelmäßige Übungsfahrten auf den Ernstfall vor.
Überprüfe deine Fahrtauglichkeit.
Handle nie überstürzt, bewahre Ruhe.
Fahre nur nach Absprache mit dem Fahrzeugkommandanten los.
Beachte die Straßenverkehrsordnung - Einsatzfahrer haben keinen Freibrief.
Der Fahrer trägt die Verantwortung für Mannschaft und Fahrzeug !!!

## Slide 43: Aufgaben bei der Anfahrt
So nahe wie möglich an die Einsatzstelle, jedoch außerhalb vom Gefahrenbereich (Wärmestrahlung beachten) heranfahren.
Verkehrswege und Aufstellflächen für Drehleitern, Rettungsfahrzeuge, usw. freihalten.
Fahrzeug möglichst in Fluchtrichtung aufstellen.
Fahrzeug absichern (Gefälle, Steigung, Verkehrswege).
Zur Absicherung Blaulicht, Warnblinkanlage und Verkehrsleiteinrichtung einschalten.
Einsatzstelle gemäß Richtlinie absichern.

## Slide 44: ACHTUNG
EINSATZFAHRER HABEN KEINEN FREIBRIEF!!
Die Feuerwehr kann nur helfen, wenn sie unfallfrei am Einsatzort ankommt !!!